食堂及商业网点消防安全巡查检查要点

| 序号 | 检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否制订防火制度、防火措施是否落实，员工是否会报警，会使用灭火器材，会扑救初起之火，懂得本岗位的火灾危险性和预防措施。 |  |
| 2 | 用火用电有无违章行为。 |  |
| 3 | 是否有使用大功率电炉等具有火灾危险性的电热器具，高热灯具。 |  |
| 4 | 是否遵守电器、燃气安全使用规定，经常检查灶具，清除排烟道出口油垢。是否安装不合规格的保险丝、片。 |  |
| 5 | 燃气管道（气瓶）、法兰接头、仪表、阀门要进行日常查检，发现损坏或泄漏，是否及时维修、更换。 |  |
| 6 | 楼梯、走道和安全出口等部位应当保持畅通无阻，不得擅自封闭、不得堆放物品，存放自行车. |  |
| 7 | 安全出口、疏散通道是否畅通。安全疏散指示标志不应遮挡、覆盖。玻璃有无划伤或破裂现象，灯箱外表及面板应擦干净。 |  |
| 8 | 是否将带火种的杂物倒入垃圾箱，严禁在垃圾道口焚烧垃圾。 |  |
| 9 | 灭火器应放置在不影响疏散，便于取用的指定部位，并摆放稳固，不应被挪作它用，埋压或将灭火器箱锁闭。 |  |
| 10 | 灭火器应保持铭牌完整清晰，筒体应无明显锈蚀和凹凸等损伤，手柄、插销、铅封、压力表等组件齐全完好，压力表针因指在规定值内。 |  |
| 11 | 灭火器配置应在有效期内使用。 |  |
| 12 | 室内消火箱内水带、水枪是否完好，放置整齐便于取用，无发霉、发黑和生锈、漏滴水、接口垫圈是否齐全完整无缺。 |  |